## დანართი №1

აეროდრომის სამუშაო მოედნის მომსახურება

### ცხრილი 1. დამაბინძურებლის დაფარვის პროცენტულობა

| შეფასებული პროცენტულობა | გადასაცემი პროცენტულობა |
| --- | --- |
| 10-25 | 25 |
| 26-50 | 50 |
| 51-75 | 75 |
| 76-100 | 100 |

### ცხრილი 2. დამაბინძურებლის სისქის შეფასება

| დამაბინძურებელი | გადაცემას დაქვემდებარებული მნიშვნელობა | მნიშვნელოვანი ცვლილება |
| --- | --- | --- |
| მდგარი წყალი | 04, შესაფასებელი მნიშვნელობა | 3 მმ და მეტი, 15მმ-ის ჩათვლით |
| თოვლჭყაპი | 03, შესაფასებელი მნიშვნელობა | 3 მმ და მეტი, 15მმ-ის ჩათვლით |
| სველი თოვლი | 03, შესაფასებელი მნიშვნელობა | 5 მმ |
| მშრალი თოვლი | 03, შესაფასებელი მნიშვნელობა | 20 მმ |

შენიშვნა 1. მდგარი წყლის შემთხვევაში, 04 (4 მმ) არის სისქის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლის ან უფრო მეტი მნიშვნელობის შემთხვევაში გადაიცემა სისქის მონაცემი (3 მმ და უფრო ნაკლები მნიშვნელობის შემთხვევაში, ადზ-ის მესამედი მიიჩნევა სველად).

შენიშვნა 2. თოვლჭყაპის, სველი თოვლის და მშრალის თოვლის შემთხვევაში, 03 (3 მმ) არის სისქის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლის ან უფრო მეტი მნიშვნელობის შემთხვევაში გადაიცემა სისქის მონაცემი.

შენიშვნა 3. 4 მმ-ზე მეტი მდგარი წყლის შემთხვევაში და 3 მმ-ზე მეტი თოვლჭყაპის, სველი თოვლის და მშრალი თოვლის შემთხვევაში გადაიცემა შეფასებული მნიშვნელობა, ხოლო მნიშვნელოვანი ცვლილება უკავშირდება შეფასებული მნიშვნელობის დაკვირვებულ ცვლილებას.

### ცხრილი 3. ადზ-ის მდგომარეობის კოდის შეფასება (RWYCC)

| ადზ-ის მდგომარეობის აღწერა | ადზ-ის მდგომარეობის კოდის (RWYCC) |
| --- | --- |
| მშრალი | 6 |
| ჭირხლი სველი (ადზ-ის ზედაპირი დაფარულია ნებისმიერი ხილული ნესტით ან წყლით, 3 მმ სისქის ჩათვლით) თოვლჭყაპი (3 მმ სისქის ჩათვლით) მშრალი თოვლი (3 მმ სისქის ჩათვლით) სველი თოვლი (3 მმ სისქის ჩათვლით) | 5 |
| დატკეპნილი თოვლი (ჰაერის ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსი ცელსიუსი და უფრო ნაკლები) | 4 |
| სველი („სველი მოლიპული“ ადზ) მშრალი თოვლი (3 მმ-ზე მეტი სისქე) სველი თოვლი (3 მმ-ზე მეტი სისქე) მშრალი თოვლი დატკეპნილ თოვლზე (ნებისმიერი სისქე) სველი თოვლი დატკეპნილ თოვლზე (ნებისმიერი სისქე) დატკეპნილი თოვლი (ჰაერის ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსი ცელსიუსზე მეტი) | 3 |
| დამდგარი წყალი (3 მმ-ზე მეტი სისქე) თოვლჭყაპი (3 მმ-ზე მეტი სისქე) | 2 |
| ყინული | 1 |
| სველი ყინული წყალი დატკეპნილ თოვლზე მშრალი თოვლი ან სველი თოვლი ყინულზე | 0 |

### ცხრილი 4. კორელაცია, ადზ-ის მდგომარეობის კოდის და პილოტის მიერ გადმოცემული დამუხრუჭების ეფექტურობას შორის

| პილოტის მიერ გადმოცემული დამუხრუჭების ეფექტურობა | აღწერა | ადზ-ის მდგომარეობის კოდი (RWYCC) |
| --- | --- | --- |
| N/A |  | 6 |
| GOOD | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება და მიმართულების მართვა ნორმალურია | 5 |
| GOOD TO MEDIUM | დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების მართვა არის კარგსა და საშუალოს შორის | 4 |
| MEDIUM | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა შესამჩნევად დაქვეითებულია | 3 |
| MEDIUM TO POOR | დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების მართვა არის საშუალოსა და ცუდს შორის | 2 |
| POOR | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა მნიშვნელოვნად დაქვეითებულია | 1 |
| LESS THAN POOR | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება მიახლოებულია არ არსებულთან ან მიმართულების მართვა შეუძლებელია | 0 |

### ცხრილი 5. ადზ-ის მდგომარეობის შეფასების მატრიცა (RCAM)

| მდგომარეობის შეფასების კრიტერიუმი | მდგომარეობის დაქვეითების შეფასების კრიტერიუმი |
| --- | --- |
| ადზ-ის მდგომარეობის კოდი | ადზ-ის მდგომარეობის აღწერა | თვითმფრინავის დამუხრუჭების ან მიმართულების მართვის დაკვირვება | პილოტის მიერ გადმოცემული დამუხრუჭების ეფექტურობა |
| 6 | მშრალი | - | - |
| 5 | ჭირხლი სველი (ადზ-ის ზედაპირი დაფარულია ნებისმიერი ხილული ნესტით ან წყლით 3 მმ სისქის ჩათვლით) სისქე 3 მმ-ის ჩათვლით: თოვლჭყაპი მშრალი თოვლი სველი თოვლი | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება, და მიმართულების მართვა ნორმალურია | GOOD |
| 4 | -150C და ნაკლები ჰაერის ტემპერატურა: დატკეპნილი თოვლი | დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების მართვა არის კარგსა და საშუალოს შორის | GOOD TO MEDIUM |
| 3 | სველი („სველი მოლიპული“ ადზ) მშრალი თოვლი ან სველი თოვლი (ნებისმიერი სისქე) დატკეპნილ თოვლზე 3 მმ-ზე მეტი სისქის: მშრალი თოვლი სველი თოვლი -150C-ზე მეტი ჰაერის ტემპერატურა*: დატკეპნილი თოვლი | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა შესამჩნევად დაქვეითებულია | MEDIUM |
| 2 | 3 მმ-ზე მეტი სისქის წყალი ან თოვლჭყაპი: დამდგარი წყალი თოვლჭყაპი | დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების მართვა არის საშუალოსა და ცუდს შორის | MEDIUM TO POOR |
| 1 | ყინული** | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა მნიშვნელოვნად დაქვეითებული | POOR |
| 0 | სველი ყინული** წყალი დატკეპნილ თოვლზე** მშრალი თოვლი ან სველი თოვლი ყინულზე** | შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება მიახლოებულია არ არსებულთან ან მიმართულების მართვა შეუძლებელია | LESS THAN POOR |

* - იქ, სადაც შესაძლებელია, გამოყენებულ უნდა იქნეს ადზ-ის ზედაპირის ტემპერატურა.

** - აეროდრომის ექსპლუატანტს შეუძლია დაადგინოს ადზ-ის მდგომარეობის უფრო მაღალი კოდი (მაგრამ არაუმეტეს  კოდი 3-სა) ადზ-ის თითოეული მესამედისათვის, ამ წესის მე-3 მუხლის მე-16 პუნქტში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად.

### ნახაზი 1. ATS-დან პილოტებისთვის ადზ-ის მესამედის შესახებ ადზ-ის მდგომარეობის კოდის გადაცემა (მაგალითი)

### ნახაზი 2. ATS-დან პილოტებისთვის ადზ-ის მესამედის შესახებ ადზ-ის მდგომარეობის კოდის გადაცემა წანაცვლებული ზღურბლის შემთხვევაში (მაგალითი)

## დანართი №2

ადზ-ის მდგომარეობის შეფასების მეთოდი

|  |  | საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 თებერვლის №87 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი - სამოქალაქო ავიაციის აეროდრომების /ვერტოდრომების პროექტირებისა და ექსპლუატაციის ძირითადი პირობები | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- |
| პროექტირება და მშენებლობა | ქანობი | მუხლი 19, პუნქტი 13. გრძივი ქანობი მუხლი 19, პუნქტი 19. განივი ქანობი |  |
|  | ტექსტურა | მუხლი 19, პუნქტი 27. ხელოვნური საფარის ახალი ზედაპირის ტექსტურის საშუალო სიღრმე არ უნდა იყოს 1.0 მმ-ზე ნაკლები. |  |
|  | შეჭიდების კოეფიციენტის მინიმალური დონე | მუხლი 19, პუნქტი 24. ხელოვნურ საფარიანი ადზ უნდა მოეწყოს ან გადაგებული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეჭიდების კოეფიციენტის მინიმალური დონე ან უფრო მეტი. | ქვეყნის მიერ დადგენილი ან შეთანხმებული შეჭიდების კოეფიციენტის მახასიათებლების კრიტერიუმების შეფასების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, მდგომარეობის მონიტორინგი ხორციელდება და ფასდება. |
|  | სიგლუვე | მუხლი 19, პუნქტი 24. ხელოვნურ საფარიანი ადზ უნდა მოეწყოს ან გადაგებული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეჭიდების კოეფიციენტის მინიმალური დონე ან უფრო მეტი. | ქვის სიგლუვის მნიშვნელობა (PSV-მნიშვნელობა) არის სრიალის წინააღმდეგობის გაზომილი მნიშვნელობა ქვის ზედაპირის მცირე ნიმუშზე, რომელიც გარკვეული სტანდარტული პერიოდის განმავლობაში დაქვემდებარებული იყო პოლირებას (სიგლუვეზე დამუშავებას). |

|  |  |  | რეზინის დანალექი | შეცვლილი გეომეტრია | სიგლუვე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზედაპირთან შეჭიდების მახასიათებლის ცვლილების მონიტორინგის შეფასების მეთოდები | ვიზუალური - მაკროტექსტურა | ვიზუალური შეფასება უზრუნველყოფს მხოლოდ ძალიან მიახლოებული მაკროტექსტურის შეფასებას. შესაძლებელია იდენტიფიცირებული იყოს რეზინის მნიშვნელოვანი დანალექი. | X |  |  |
|  | ვიზუალური - მიკროტექსტურა | ვიზუალური შეფასება უზრუნველყოფს ძალიან მიახლოებული მიკროტექსტურის შეფასებას და იმას, თუ რა დონეზე არის მიკროტექსტურა შევსებული და დაფარული რეზინის დანალექით. | X |  |  |
|  | ვიზუალური - ადზ-ის გეომეტრია (დაგუბება) | ვიზუალური შეფასება ძლიერი წვიმის და ადზ-ს შემდგომი შრობის პროცესის დროს უზრუნველყოფს ადზ-ის ზედაპირის დრენაჟის ეფექტურობის და დეფორმირებული ადგილების გამოვლენას. დეფორმირებული ადგილების სიღრმის დადგენა ხორციელდება სახაზავის ან სხვა შესაბამისი მეთოდის/ხელსაწყოს გამოყენებით. |  | X |  |
|  | შეხებით - მაკროტექსტურა | შეხებით შეფასებისას შეიძლება დადგენილ იქნას ტექსტურის გაუარესების ხარისხი და არა მისი რაოდენობრივი განსაზღვრა. | X |  |  |
|  | შეხებით - მიკროტექსტურა | შეხებით შეფასებისას შეიძლება დადგენილ იქნას მიკროტექსტურის, რეზინის დანალექით შევსება/დაფარვა | X |  |  |
|  | საპოხი მასალით ნაცხის მეთოდი (MTD) | მოცულობის გაზომვა - ტექსტურის საშუალო სიღრმის (MTD) გაზომვა ძირითადად ხორციელდება საპოხი მასალების საშუალებით, რომელიც გამოიყენება საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო მახასიათებლებთან დაკავშირებული კვლევითი მიზნებისათვის | X |  |  |
|  | ქვიშის (შუშის გრანულების) გაბნევის მეთოდი (MTD) | მოცულობის გაზომვა - ტექსტურის საშუალო სიღრმე (MTD). ქვიშის (შუშის გრანულების) გაბნევით გაზომვის მეთოდი არ არის იდენტური საპოხი მასალების გაზომვის მეთოდთან. დღეის მდგომარეობით არ არსებობს საერთაშორისო მიღებული ურთიერთდამოკიდებულება აღნიშნულ ორ მეთოდს შორის. | X |  |  |
|  | ლაზერი - სტაციონალური (MPD) | პროფილის გაზომვა - პროფილის საშუალო სიღრმე (MPD). არ არის დადგენილი ურთიერთდამოკიდებულება MTD-სა და MPD-ს შორის. ეს ურთიერთ დამოკიდებულება უნდა დადგინდეს გამოყენებულ ლაზერულ მოწყობილობასა და მოცულობის გაზომვის სასურველ მეთოდს შორის. | X |  |  |
|  | ლაზერი - გადაადგილებადი (MPD) |  |  |  |  |
|  | შეჭიდების გაზომვა - წყლის სისქის კონტროლის გამოყენებით | შეჭიდების გაზომვა არის სისტემა, რომელიც მოიცავს, როგორც ადზ-ის ზედაპირზე არსებულ შეჭიდების ყველა მახასიათებლებს, ასევე გამოყენებული მზომი ხელსაწყოს მახასიათებლებს. ყველა სხვა ცვლადი მონაცემები, ადზ-ის ზედაპირზე არსებული შეჭიდების მახასიათებელთან დაკავშირებულის გარდა, ექვემდებარება კონტროლს, რათა გაზომილი მონაცემი დაკავშირებული იყოს ადზ-ის ზედაპირის შეჭიდების მახასიათებელთან. სისტემის შედეგი არის უგანზომილებო ციფრი, რომელიც დაკავშირებულია ადზ-ის ზედაპირზე არსებულ შეჭიდების მახასიათებელთან და მიკროტექსტურის მონაცემთან. (სისტემის მიერ გენერირებული ციფრი უნდა შედარდეს სხვა მონაცემებთან (შეფასების მეთოდებთან) იმისათვის, რომ განისაზღვროს ადზ-ის ზედაპირის შეჭიდების რომელი მახასიათებელი ახდენს მნიშვნელოვან ზეგავლენას სისტემის შედეგზე.) დღეის მდგომარეობით, ავიაციის სფეროში არ არსებობს ერთგვარი მოსაზრება იმისა, თუ როგორ უნდა გაკონტროლდეს განმეორებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა, აღწარმოებასთან და დროში სტაბილურობასთან. მნიშვნელოვანია რომ ასეთი გაურკვევლობა იყოს შეძლებისდაგვარად მცირე, რათა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ICAO) შეძლოს სტანდარტების გამკაცრება შეჭიდების კოეფიციენტის მზომი ხელსაწყოების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასევე იმ პერსონალის სწავლებების ჩათვლით, ვინც უზრუნველყოფს ასეთი ხელსაწყოების ექსპლუატაციას. | X |  | X |
|  | შეჭიდების გაზომვა - ბუნებრივ სველ მდგომარეობაში | შეჭიდების გაზომვა ძლიერი წვიმის დროს ბუნებრივად სველ მდგომარეობაში, ხელს უწყობს გამოვლენილ იქნას ადზ-ზე ის მონაკვეთები, რომელიც ექვემდებარება დაგუბებას ან არ შესაბამება სახელმწიფოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებს. | X | X | X |
|  | წყლის ნაკადის მოდელირება და წყლის სისქის პროგნოზირება | ბოლო დროს გამოჩენილი ტექნოლოგიები, დაფუძნებული ადზ-ის ზედაპირის მოდელის გამოყენებაზე, რომლებიც აღწერენ ადზ-ის ზედაპირის გეომეტრიულ პარამეტრებს და წყლის სისქის მზომი სენსორების გამოყენებით, იძლევიან რეალურ დროში მონაცემების მოპოვების შესაძლებლობას, რომლის საშუალებით ხორციელდება ადზ-ის ზედაპირის კონტროლი და მასზე წყლის ფენის სისქის ვარაუდი. |  | X |  |